УТВЕРЖДАЮ:                                                                                     	ГКУ «Бурятрегионавтодор»

__________________ В.А.Замкин

«____»_____________2016г.

Перечень  аварийно опасных участков автомобильных дорог на сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий возникновения ДТП

| № п/п | Адрес ДТП, (кол-во ДТП) | Состояние проезжей части, обочин, обстановки пути, видимость и др. |  | Мероприятия, направленные на устранение причин и условий возникновения ДТП | Вид ДТП | Ответственное лицо за исполнение, срок исполнения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д Подъезд от федеральной автомобильной дороги «Байкал» к г. Улан-Удэ со стороны с. Мухоршибирь | Интенсивность дорожного движения составляет 12 тыс.авт. Категория автомобильной дороги – 3. |
|  |  | 1.Капитальный ремонт с целью улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик (устройство тротуаров, съездов, автобусных остановок, освещение пешеходных переходов). Проект разработан. 2. Разработка проекта устройства линии электроосвещения. 3.Реконструкция дороги с доведением технических параметров автомобильной дороги до требуемых, повышение категории дороги. |  | Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор» 2017-2018гг. 2017 год Долгосрочная программа |
| 1.1 | 4 км (2) | Состояние проезжей части и обочин удовлетворительное, ограниченная видимость из-за рельефа местности и поворотов, необходимые дорожные знаки установлены. |  | 1.Нанесение горизонтальной дорожной разметки. 2.Подсыпка, планировка и уплотнение обочин. 3. Ямочный ремонт, заливка трещин. | Столкновение 1. Наезд на пешехода 1. | ГКУ «Бурятрегионавтодор», ООО «КапиталИнвест» |
|  | 7 км (4) | Состояние проезжей части и обочин удовлетворительное, ограниченная видимость из-за рельефа местности и поворотов, необходимые дорожные знаки установлены. |  | 1.Нанесение горизонтальной дорожной разметки . 2. Установка на пешеходном переходе 6+590 дорожных знаков 5.19.1 (2) с внутренней подсветкой на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | Столкновение 1. Опрокидывание 1. Наезд на пешехода 2. | ГКУ «Бурятрегионавтодор», 01.07.2016 г. |
| 2 | а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян |  |
| 2.1 | км 58-км 176 |  |  | 1.Устройство технических средств видеофиксации нарушений ПДД. |  | ГБУ «Центр информационных технологий РБ» 01.06.2016 г. |
| 2.2 | 112 км (2) | Состояние проезжей части хорошее, произведена реконструкция участка дороги в 2013 году. |  | 1.Нанесение горизонтальной дорожной разметки. 2. Устройство шумовых полос из термопластика. В 2015 году установлено барьерное ограждение. | Столкновение 1. Опрокидывание 1. | ГКУ «Бурятрегионавтодор» |
| 2.3 | 64+230 (1) | Состояние проезжей части хорошее, произведена реконструкция участка дороги в 2013 году. В плане: прямая. В профиле: горизонтальная (видимость ограничена). |  | Установка дополнительных дорожных знаков 1.33 «Прочие опасности» – 2 шт. | Съезд с дороги 1. | ГКУ «Бурятрегионавтодор» ООО 01.06.2016г. |
| 2.4 | 121+650 (1) | Состояние проезжей части хорошее, произведена реконструкция участка дороги в 2010 году. В плане: кривая малого радиуса. В профиле: горизонтальный. |  | Установка дополнительных дорожных знаков 1.33 «Прочие опасности» – 2 шт. Установка знака индивидуального проектирования «Внимание! Аварийный участок!» - 2 шт. | Столкновение 1. | ГКУ «Бурятрегионавтодор» 01.06.2016г. |
| 3 | а/д Улан-Удэ – Заиграево-Кижинга - Хоринск |
| 3.1 | км 23-км 26 (4) |  |  | - Установка недостающих дорожных знаков на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета 3.24 (8 шт.), 1.22 (4 шт.), 5.19.1 (2) – (8 шт.) - Нанесение на пешеходных переходах разметки из термопластика на желтом фоне. |  |  |

Подготовлено  ОУИ и ТБ ГКУ «Бурятрегионавтодор»